| Модель | Мощ-ность, кВт | Частота вращения,об/мин | Номиналь-ный ток, А при 220/380В | Кратность пускового момента | Кратностьмаксималь-ногомомента | КПД, % | cosj | Кратность пускового тока | Вес,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | При номинальном напряжении |  |  |
| MS561-2 | 0,09 | 2800 | 0,57/0,33 | 2,3 | 2,4 | 62 | 0,68 | 6 | 4,6 |
| MS562-2 | 0,12 | 2800 | 0,67/0,38 | 2,3 | 2,4 | 67 | 0,71 | 6 | 4,8 |
| MS631-2 | 0,18 | 2800 | 0,91/0,53 | 2,2 | 2,4 | 69 | 0,75 | 6 | 5,0 |
| MS632-2 | 0,25 | 2800 | 1,17/0,68 | 2,2 | 2,4 | 72 | 0,78 | 6 | 5,3 |
| MS711-2 | 0,37 | 2800 | 1,65/0,95 | 2,2 | 2,4 | 73,5 | 0,80 | 6 | 6,5 |
| MS712-2 | 0,55 | 2800 | 2,33/1,35 | 2,2 | 2,4 | 75,5 | 0,82 | 6 | 7,0 |
| MS801-2 | 0,75 | 2800 | 3,03/1,75 | 2,2 | 2,4 | 76,6 | 0,85 | 6 | 9,0 |
| MS802-2 | 1,1 | 2800 | 4,42/2,55 | 2,2 | 2,4 | 77 | 0,85 | 6 | 10,5 |
| MS90S-2 | 1,5 | 2800 | 6,01/3,84 | 2,2 | 2,4 | 77 | 0,85 | 6 | 14,0 |
| MS90L-2 | 2,2 | 2800 | 8,61/4,98 | 2,2 | 2,4 | 78 | 0,86 | 6 | 16,5 |
| MS100L-2 | 3,0 | 2870 | 11,1/6,4 | 2,2 | 2,3 | 82 | 0,87 | 7 | 24,5 |
| MS112M-2 | 4,0 | 2890 | 8,2/4,7 | 2,2 | 2,3 | 85,5 | 0,87 | 7 | 30 |
| MS132S1-2 | 5,5 | 2900 | 11/6,3 | 2,0 | 2,2 | 85,5 | 0,88 | 7 | 42 |
| MS132S2-2 | 7,5 | 2900 | 15/8,6 | 2,0 | 2,2 | 86,2 | 0,88 | 7 | 50 |
| MS160M1-2 | 11,0 | 2930 | 21,3/12,2 | 2,0 | 2,2 | 88 | 0,88 | 7 |  |
| MS160M2-2 | 15,0 | 2930 | 28,7/16,4 | 2,0 | 2,2 | 89 | 0,89 | 7 |  |
| MS160L-2 | 18,5 | 2930 | 34,6/19,8 | 2,0 | 2,2 | 90 | 0,90 | 7 |  |
| MS180M-2 | 22,0 | 2930 | 40,9/23,4 | 2,0 | 2,2 | 90,5 | 0,90 | 7 |  |
| MS561-4 | 0,06 | 1400 | 0,49/0,28 | 2,3 | 2,4 | 56 | 0,58 | 6 | 4,6 |
| MS562-4 | 0,09 | 1400 | 0,67/0,39 | 2,3 | 2,4 | 58 | 0,61 | 6 | 4,8 |
| MS631-4 | 0,12 | 1400 | 0,84/0,48 | 2,2 | 2,4 | 60 | 0,63 | 6 | 4,8 |
| MS632-4 | 0,18 | 1400 | 1,12/0,65 | 2,2 | 2,4 | 64 | 0,66 | 6 | 5,0 |
| MS711-4 | 0,25 | 1400 | 1,44/0,83 | 2,2 | 2,4 | 67 | 0,68 | 6 | 6,3 |
| MS712-4 | 0,37 | 1400 | 1,94/1,12 | 2,2 | 2,4 | 69,5 | 0,72 | 6 | 7,0 |
| MS801-4 | 0,55 | 1400 | 2,69/1,56 | 2,2 | 2,4 | 73,5 | 0,73 | 6 | 9,0 |
| MS802-4 | 0,75 | 1400 | 3,48/2,01 | 2,2 | 2,4 | 75,5 | 0,75 | 6 | 10,5 |
| MS90S-4 | 1,1 | 1400 | 4,74/2,75 | 2,2 | 2,4 | 78 | 0,78 | 6 | 14,0 |
| MS90L-4 | 1,5 | 1400 | 6,31/3,65 | 2,2 | 2,4 | 79 | 0,79 | 6 | 15,5 |
| MS100L1-4 | 2,2 | 1430 | 8,6/5,0 | 2,2 | 2,3 | 81 | 0,82 | 7 | 23,0 |
| MS100L2-4 | 3,0 | 1430 | 11,7/6,8 | 2,2 | 2,3 | 82,5 | 0,81 | 7 | 27,0 |
| MS112M-4 | 4,0 | 1440 | 8,8/5,1 | 2,2 | 2,3 | 84,5 | 0,82 | 7 | 33,5 |
| MS132S-4 | 5,5 | 1440 | 12/6,9 | 2,2 | 2,2 | 85,5 | 0,84 | 7 | 49,5 |
| MS132M-4 | 7,5 | 1440 | 15/8,6 | 2,2 | 2,2 | 87 | 0,85 | 7 | 57,5 |
| MS160M-4 | 11 | 1460 | 22,3/12,7 | 2,0 | 2,2 | 88 | 0,85 | 7 |  |
| MS160L-4 | 15 | 1460 | 30/17,1 | 2,0 | 2,2 | 89 | 0,85 | 7 |  |
| MS180M-4 | 18,5 | 1470 | 36,4/20,8 | 2,2 | 2,2 | 90,5 | 0,85 | 7,5 |  |
| MS180M-4 | 22 | 1470 | 43,1/24,6 | 2,2 | 2,2 | 91 | 0,85 | 7,5 |  |
| MS90S-6 | 0,75 | 910 | 4,0/2,3 | 2,2 | 2,2 | 72,5 | 0,70 | 5,5 | 14,5 |
| MS90L-6 | 1,1 | 910 | 5,5/3,2 | 2,2 | 2,2 | 73,5 | 0,72 | 5,5 | 17,0 |
| MS100L-6 | 1,5 | 940 | 6,9/4,0 | 2,2 | 2,2 | 77,5 | 0,74 | 6 | 22,5 |
| MS112M-6 | 2,2 | 940 | 9,7/5,6 | 2,2 | 2,2 | 80,5 | 0,74 | 6 | 29,0 |
| MS132S-6 | 3,0 | 960 | 12,4/7,2 | 2,0 | 2,0 | 83 | 0,76 | 6,5 | 48,0 |
| MS132M1-6 | 4,0 | 960 | 9,4/5,4 | 2,0 | 2,0 | 84 | 0,77 | 6,5 | 49 |
| MS132M2-6 | 5,5 | 960 | 13/7,5 | 2,0 | 2,0 | 85,3 | 0,78 | 6,5 | 57,5 |
| MS160M-6 | 7,5 | 970 | 16,5/9,43 | 2,0 | 2,0 | 86 | 0,80 | 6,5 |  |
| MS160L-6 | 11 | 970 | 24,1/13,8 | 2,0 | 2,0 | 87,5 | 0,79 | 6,5 |  |
| MS180L-6 | 15 | 970 | 31,5/18 | 2,0 | 2,0 | 89 | 0,81 | 7,0 |  |
| MS132S-8 | 2,2 | 710 | 10,0/5,8 | 2,0 | 2,0 | 85,5 | 0,71 | 5,5 | 39,0 |
| MS132M-8 | 3,0 | 710 | 13,3/7,7 | 2,0 | 2,0 | 82 | 0,72 | 5,5 | 45,0 |
| MS160M1-8 | 4,0 | 720 | 10,2/5,8 | 2,0 | 2,0 | 81 | 0,73 | 6,0 |  |
| MS160M2-8 | 5,5 | 720 | 13,6/7,8 | 2,0 | 2,0 | 83 | 0,74 | 6,0 |  |
| MS160L-8 | 7,5 | 720 | 17,7/10,1 | 2,0 | 2,0 | 85,5 | 0,75 | 6,0 |  |
| MS180L-8 | 11 | 730 | 25,1/14,3 | 2,0 | 2,0 | 87,5 | 0,76 | 6,5 |  |